## Slide 1: Světelná mikroskopie

## Slide 2
délka 1,2 m
Johann a Zacharias Jansenové (16. stol.)
Systém dvou čoček
Typy světelných mikroskopů
Notes: Vynález mikroskopu koncem 16. století
Čočky byly známy již ve starověku - o jejich použití při
zapalování píše již např. Aristophanes v 5. stol. B.C.
Když kolem roku 1590 holandský výrobce brýlí Zacharias
Janssen ve městě Middelburgu chtěl použít čočku k tomu, aby
se přesvědčil, zda je jiná čočka dobře vybroušena.

## Slide 3
Typy světelných mikroskopů
Jednočočkový mikroskop
17. stol.
Notes: Robert Hook 1667 vypracoval přesné nákresy hub, vší i sněhové vločky – poprvé použil termín buňka – celula
Holanďan Antonius van Leeuwenhoek jako první používal mikroskop k vědeckým účelům – zvětšení 270x

## Slide 4
Anglický původ
Italský původ
Typy světelných mikroskopů
17. stol.

## Slide 5
Hookův mikroskop (1670)
- vylepšení osvětlení, použití irisové clony
Typy světelných mikroskopů
17. stol.
Notes: Zdokonalil a vynalezl mikroskop s více čočkami. Jako první viděl a popsal krevní buňky

## Slide 6
Provis AX-70
19. stol.
20. stol.
Typy světelných mikroskopů

## Slide 7
- část rozsáhlé oblasti elektromagnetického záření, kterou vnímáme zrakem
Rozhlasové a rádiové vlny 250 km – 1 mm
Infračervené záření 0,5 mm – 0,8 μm
Světlo (viditelné záření) 0,8 μm – 0,4μm
Ultrafialové záření 0,4 µm – 0,1 µm
Röntgenovo záření (X-paprsky) 15 nm – 0,005 nm
γ-záření pod 0,0001 nm
Světlo
Vlnový model (elektromagnetické vlnění)
Kvantový model (proud fotonů)
Geometrický model (světelný paprsek)

## Slide 8
Světlo

## Slide 9
- založeny na odrazu a lomu světelných paprsků v prostředích různé hustoty
Důležitá charakteristika prostředí:
index lomu (n) (= optická hustota prostředí)
c rychlost světla ve vakuu (stejná pro všechny l )
n = ------ = -------------------------------------------------------------------
v rychlost světla určité vlnové délky
ve zkoumané látce
Optické principy

## Slide 10
Rychlost světla určité vlnové délky v různých prostředích
Optické principy

## Slide 11
Index lomu (n) některých látek:
vzduch (vakuum) 1,00 (vzduch: 1,0002718)
voda 1,33
plexisklo 1,40 – 1,52
křemenné sklo 1,45 (čočka z křemene z Ninive – 7 stol. př.n.l.)
běžné sklo 1,51
cedrový olej 1,51
imerzní olej 1,516 (pro fluorescenci 1,404)
kanadský balzám 1,50
krystal NaCl 1,54
korunové sklo 1,45 – 1,56 (sodno-draselné, bezolovnaté)
flintové sklo 1,62 – 1,80 (olovnaté)
diamant 2,42
Index lomu je vždy větší než 1,00!
Optické principy

## Slide 12
Stavba mikroskopu
Optické části:
objektiv
okuláry
hranoly
Mechanické části:
stativ a tubus
makro- a mikro- šroub
revolverový nosič objektivů
stolek s držáky preparátu
irisová a polní clona
Osvětlovací zařízení:
zdroj světla
kondenzor
zrcadlící systémy (vedou světlo do optické osy mikroskopu)
irisová a polní clona

## Slide 13
okuláry
objektivy
hlavní vypínač
makro a mikrošroub
regulace osvětlení
křížový posun
zdroj světla
stolek
kondenzor s irisovou clonou
Stavba mikroskopu

## Slide 14
složený mikroskop se skládá ze dvou optických částí funkčně i stavebně odlišných:
objektivu
okuláru
pro konstrukci obrazu vycházíme ze zákonů geometrické optiky
Konstrukce obrazu vytvořeného složeným mikroskopem

## Slide 15
Konstrukce obrazu vytvořeného složeným mikroskopem
čočka
ohnisková
vzdálenost
ohnisko (F)
ohnisková rovina
rovina čočky
optická osa

## Slide 16
při ostření nastavujeme objekt mezi dvojnásobnou ohniskovou vzdálenost a ohnisko
objektivem vzniká obraz
skutečný, zvětšený, převrácený
za dvojnásobnou ohniskovou vzdáleností
tento obraz pozorujeme okulárem jako lupou
(obraz musí být mezi čočkou okuláru a jejím ohniskem)
obraz neskutečný, zvětšený, přímý
konečný obraz pozorovaný v mikroskopu je vzhledem k předmětu neskutečný, zvětšený a převrácený
F1
F
Optický interval
mikroskopu

## Slide 17
Objektiv
Objektiv je označen dvěma čísly:
1. zvětšení – kolikrát je objekt zvětšen v objektivu
2. numerická apertura (NA) – udává rozlišovací schopnost mikroskopu
zvětšení
numerická apertura

## Slide 18
NA = n . sin α/2
n – index lomu prostředí před objektivem
α – otvorový úhel
Otvorový úhel
úhel (α), který svírají dva protilehlé krajní paprsky, jež vstupují do objektivu a vycházejí z bodu ležícího na optické ose v zaostřeném objektu
objekt
objektiv
Numerická apertura (NA)
čím větší otvorový úhel, tím větší rozlišovací schopnost objektivu, a tím i rozlišovací schopnost mikroskopu

## Slide 19
- vzdálenost dvou bodů, které mikroskop zobrazí jako dva samostatné body
- schopnost objektivu rozlišit dva blízko sebe ležící body a zobrazit je jako 2 body a ne jako jeden bod je určena vlnovou délkou použitého světla a numerickou aperturou
Rozlišovací schopnost objektivu (a):
a = -------------------------
Rozlišovací schopnost mikroskopu (d):
Podle Rayleyho d = 0,61 ---------------
Rozlišovací schopnost mikroskopu
λ
n . sin a/2 (= NA)
λ
NAobj.

## Slide 20
Při NA obj. = 1,4
d pro modré světlo (380 nm) = 170 nm
d pro červené světlo (780 nm) = 340 nm
d pro běžně používané bílé světlo (cca 550 nm) = cca 240 nm
Vliv vlnové délky na rozlišení struktury

## Slide 21
Imerzní olej

## Slide 22
Celkové zvětšení mikroskopu (M):
M = Mobj. . Mok . kt
kt = zvětšovací faktor tubusu (u školního mikroskopu = 1)
Užitečné zvětšení mikroskopu (Z):
U každého objektivu můžeme stupňovat zvětšení mikroskopu použitím silných okulárů jen po určitou mez. Toto užitečné zvětšení souvisí s rozlišovací schopností lidského oka (tj. d = 0,15 mm) a odvozuje se od hodnoty numerické apertury objektivu.
Pro užitečné zvětšení mikroskopu platí:
Z = 500 . NA až 1000 . NA
Zvětšení mikroskopu