## Slide 1: Ž i v o t n o s t (= životaschopnost = vitalita = viabilita) počet živých buněk . 100 = ---------------------------------------- [%] počet všech buněk

## Slide 2: V y u ž i t í :
při kultivaci buněk pro různé účely
(hodnocení cytotoxického účinku,
vliv určitého faktoru na buňku …)
kontrola životnosti po zamražení

## Slide 3: Metody pro stanovení životnosti:
množení živých buněk (počítání vzniklých kolonií)
zvýraznění živých nebo mrtvých buněk barvením
a) zachování membránové a funkční integrity buňky
klasická barviva
  (metylénová modř, Evansova modř,
  Janusova zeleň B, trypanová modř, eosin …)
fluorescenční barviva
(propidium jodid – PI)

## Slide 4
b) detekce funkčního metabolismu buňky
fluorescenční barviva:
- fluorescein diacetát
(FDA – exitace 495 nm, emise 520 nm, kostka WB)
- Calcein AM (pro živočišné buňky)
Životnost klíčících pylových zrn u okurky (Cucumis sativus)
pomocí FDA. Foto Tereza Válová.

## Slide 5
Schéma kvasinky
(důležitý modelový eukaryotní organismus)

## Slide 6: Kvasinka pivní (Saccharomyces cerevisiae) Systematické zařazení kvasinek
houby vřeckovýtrusné
buněčná stěna: glukan, manan, proteiny
(i chitin a celulóza)
kvasinky r. Candida – u člověka různá onemocnění (kandidóza) kůže, sliznic, plic

## Slide 7
Barvení metylénovou modří:
Kvasinková suspenze barvená metylenovou modří.
Z: 1 000x (imerze). Foto Pavla Válová.

## Slide 8: Vliv nízkých teplot na buňku
Teploty blízké bodu mrazu → chladový šok
Reverzibilní nebo irreverzibilní (nevratné) poškození buněk (stres)
Biomembrána - za běžné teploty tekutá, při nízké teplotě rigidní struktura
Rostlinné buňky obecně odolnější vůči nízké teplotě než živočišné
(u buněk teplokrevných živočichů už při teplotě +3 oC depolymerace mikrotubulů)

## Slide 9
Kryobiologie = vědní obor, který se zabývá studiem působení teplot pod bodem mrazu na buňky
Důležité!
obsah vody v buňkách (čím méně vody, tím je mrazová rezistence větší) → spóry a semena
s nízkým obsahem vody poměrně odolné
rychlost odvodu tepla při zmrazení
rychlost odvodu tepla při rozmrazení
účinky se sčítají

## Slide 10: Mrazící metody:
Kryoprezervace = pomalé řízené zchlazování
vyžaduje výkonný, počítačem řízený chladicí agregát, dochází k postupné dehydrataci buněk, kdy se led tvoří jen v extracelulárním prostoru
Hluboké zmrazení - buňky rychle vložíme do tekutého dusíku (-196 oC) nebo hélia (-269 oC)
→ vitrifikace buněčné vody
(vzniklé ledové krystaly velké jen několik nm, nepoškozují obsah buňky, hlavně biomembrány)

## Slide 11: Mrazící metody:
Hluboké zmrazení
U tekutého dusíku P O Z O R !
- teplota tání dusíku: -196 °C
- teplota bodu varu tekutého dusíku: -195,8 °C
→ Vznik par, které obalí objekt → v důsledku prodlevy zmrznutí objektu mohou vzniklé ledové krystaly poškodit obsah buňky

## Slide 12
Kryoprotektiva (ochranná média)
- k náhradě části buněčné vody ke snížení mrazového poškození buněk
- u živočichů např. glycerol, dimetylsulfoxid (DMSO)
- u rostlin manitol, sorbitol nebo vysoká c sacharózy
Lyofilizace (= mrazová sublimace)
- po zmrazení částečná dehydratace odsublimováním vody ve vakuu
- uchovávání v životaschopném stavu po řadu let (sbírkové kultury; jen u prokaryota)
Kryonika – zmrazování celých těl

## Slide 13
Schematické znázornění vlivu rychlosti mrazicího procesu na zachování buněčné ultrastruktury
a typu krystalů

## Slide 14
Schematické znázornění teplotních intervalů,
ve kterých mohou růst krystaly
1 – při mrazení čisté vody
2 – při mrazení vody v živých buňkách
3 – při mrazení vody v živých buňkách ošetřených kryoprotektivem
M = bod tání
S = podchlazení
R = rekrystalizační bod
1
2
3
1
2
3

## Slide 15: Využití zmrazovacích postupů:
zmrazování spermií, vajíček a celých embryí
(tzv. genofondové banky pro umělé inseminace a oplodnění in vitro – u lidí tzv. asistovaná reprodukce)
tkáňové banky (zmrazené transplantáty kostních, chrupavkovitých, epiteliálních tkání; vajíčka, embrya)
uchovávání genofondu ohrožených a vzácných organismů a modelových organismů

## Slide 16: Stanovení hustoty suspenzní kultury
P = (p.v.h.z)/y
p = počet celkem spočítaných buněk
v = převrácená hodnota plochy jednoho políčka, ve kterém jsou buňky počítány (1 mm2)
h = převrácená hodnota hloubky komůrky (hloubka komůrky = 0,1 mm)
z = ředění vzorku
y = počet celkem počítaných políček
P = celkový počet buněk je v 1 mm3 (násobíme jej pak 103, aby byl výsledek v 1 cm3 = 1 ml)!