## Slide 1: F l u o r e s c e n c e

## Slide 2: Fluorescenční mikroskopie
Luminiscence – jev, kdy látka vysílá do prostoru světlo
chemická reakce – chemiluminiscence
světlo – fotoluminiscence
fluorescence (emisní záření jen krátkou dobu po skončení exitačního záření)
fosforescence (přetrvává i po zhasnutí
exitačního záření)
Vyvolávající záření – exitační
Záření vysílané látkou – emisní (vždy delší λ, barva posunutá směrem k červenému konci spektra)

## Slide 3: Fluorescenční mikroskopie
Princip fluorescence:
Atomy nebo molekuly určitých látek absorbují kvanta vyšší energie (UV záření) a tuto energii opět vydávají v podobě světelného záření o větší vlnové délce (látky fluoreskují)
Záření je vysíláno ihned po vybuzení (excitaci) atomů nebo molekul a odeznívá během asi 10-8 sekundy

## Slide 4
Spojité světelné spektrum
fialová 390 - 425
indigově modrá 425 - 445 modrá 445 - 500
zelená 500 - 575 žlutá 575 - 585
oranžová 585 - 620 červená 620 - 740
750
400
450
500
550
600
650
700
350
IČ
UV
(1 nm = 10-9 m)
Sedm barev duhy
a jejich vlnové délky
[nm]
Vlnová délka světla v nm

## Slide 5
Stokesovo pozorování:
Emitované záření
o delší λ
Excitační záření
o krátké λ

## Slide 6
Z hlediska zdroje fluorescence rozlišujeme:
primární fluorescenci
(= autofluorescence, vlastní fluorescence)
sekundární fluorescenci
(= nevlastní fluorescence)
- vazba uměle dodaných fluoreskujících barviv,
fluorochromů (= fluoroforů), na určité struktury
buněk

## Slide 7
Příklad fluorochromů používaných
v buněčné biologii:
DAPI (4´,6-diamidino-2-phenylindole.HCl) – zvýrazňuje DNA
FDA (fluorescein diacetát) – životnost buněk
Propidium jodid – životnost buněk
FITC (fluorescein-isothiokyanát) - imunofluorescence
Akridinová oranž (RNA/DNA) - průtoková cytometrie
v molekulární biologii:
Ethidium bromid (PCR – zviditelnění PCR-produktu)
Hoechst 33258 (měření c DNA ve fluorometru)
SYBR Green (QPCR – kvantitativní, real-time, PCR)
TaqMan sondy (QPCR – kvantitativní, real-time, PCR)

## Slide 8
Strukturní vzorec
fluorescein diacetátu
Strukturní vzorec
fluorochromu DAPI
Autofluorescence
Sekundární fluorescence

## Slide 9
Výhoda fluorescenčních metod:
- velký kontrast zobrazení
- specifičnost různých fluorochromů na absorpci a emisi světla o určité vlnové délce
- velký výběr fluorescenčních značek (kovalentní vazba) a sond (nekovalentní)
- citlivost
  (možnost zachycení přítomnosti pouhých 50 molekul v 1µm3 (= 1 nl, 10-9 l); nízká koncentrace barviva)

## Slide 10
Nevýhoda:
rychlé vysvicování fluorescence (fotobleaching)
- fluorofory se vlivem intenzivního záření rozkládají, a ztrácejí tak schopnost exitace a emise
- nutnost minimalizace působení exitačního světla

## Slide 11
Základní části fluorescenčního mikroskopu:
zdroj UV záření (vysokotlaká rtuťová výbojka, pozor na zapínání a vypínání lampy)
excitační (budící) filtry
- ze světelného zdroje selektivně vymezují záření o určité vlnové délce vhodné ke vzbuzení fluorescence
bariérové (uzavírající, ochranné, zábranné) filtry
- zadržují excitační světlo vnikající do okuláru a odstraňují tak záření škodlivé pro oko
+ ochranný UH kryt

## Slide 12
Základní části fluorescenčního mikroskopu:
vhodná optika - křemenná nebo zrcadlová
        - objektivy s co největší světelností (tj. s velkou NA)
dichroické zrcadlo – speciální optický filtr (viz dále)

## Slide 13: Zdroj světla: rtuťová výbojka

## Slide 14
Vlnové spektrum rtuťové výbojky
Zdroj světla

## Slide 15
Schéma fluorescence
Epifluorescence – chod
paprsků mikroskopem

## Slide 16
Funkce excitačního a bariérového filtru
exitační záření
emisní záření
Exitační filtr
Bariérový filtr
Vzorek
Příručka Olympus, upraveno
(delší vlnová délka)

## Slide 17
Princip dichroického zrcadla

## Slide 18
Stavba fluorescenční kostky
Revolverový výměník

## Slide 19
Umístění fluorescenčních kostek v mikroskopu

## Slide 20
U – excitace (DAPI) – WU kostka
B – exitace (FITC) - WB kostka
DAPI (4´,6-diamidino-2-phenylindole.HCl)
- exitace 372 nm (fialová)
- emise 456 nm (modrá)
FITC (Fluorescein-isothiokyanát)
- exitace 490 nm (modrá)
- emise 520 nm (zelená)

## Slide 21
Aplikace fluorescenčních technik
  při studiu buňky:
kontrastování buněčných struktur v živých i fixovaných buňkách
(NK, jádra, jadérka, chromozómy, organely, cytoskelet, buněčná stěna....)
detekce apoptózy, studium buněčného cyklu
rozlišení živých a mrtvých buněk - testy životaschopnosti buněk (fluorochrom fluorescein diacetát, propidium jodid)
detekce bakterií aj. patogenů (kvasinek, plísní, fytoplazem)
v pletivech nebo tkáních, sputu, moči a likvoru

## Slide 22
Aplikace fluorescenčních technik
  při studiu buňky:
fluorescenční indikace pH,
měření koncentrace intracelulárních iontů,
monitorování membránového potenciálu,
sledování transportu látek membránou,
interakce léčiv s membránou, atd.
imunofluorescenční techniky (viz dále)
– lékařská diagnostika, imunologie, hematologie, genetika

## Slide 23
Pokud nenajdeme vhodný fluorochrom pro přímou fluorescenci ,
využijeme
Imunofluorescenci
Princip:
vazba molekuly protilátky označené navázaným fluorochromem s molekulami specifických buněčných antigenů za vzniku komplexů,
antigen + protilátka + fluorochrom
které v exitačním záření vhodné vlnové délky fluoreskují

## Slide 24
Přímá (A) a nepřímá (B) imunofluorescence

## Slide 25
Využití imunofluorescence v klinické praxi:
identifikace buněk T a B v krvi
detekce specifických protilátek přítomných v krvi
detekce imunoglobulinů v tkáních
rychlá identifikace mikroorganismů v tkáních
a v kulturách
detekce nádorově specifických antigenů
identifikace transplantačních antigenů v různých tkáních
lokalizace hormonů a enzymů
kvantitativní stanovení proteinů a protilátek
v tělních tekutinách

## Slide 26
Nativní vodný preparát
ve světelném mikroskopu
- příčný řez řapíkem jabloně
Z = 40x (4 obj. x 10 ok.)
foto Pavla Válová

## Slide 27
Autofluorescence
- příčný řez řapíkem jabloně
Z = 40x
Z = 40x
Hranol WB
Hranol WU
foto Pavla Válová

## Slide 28
Autofluorescence
- příčný řez řapíkem jabloně
Z = 100x
Z = 100x
Hranol WB
Hranol WU
Chlorofyl *
* Chlorofyl (exitace 430-450; do 550 nm; emise max. 685 nm)
foto Pavla Válová

## Slide 29
Detail sklerenchymatické pochvy u příčného řezu řapíku jabloně
- silně ztloustlé buňky s ochrannou funkcí.
Fluorescenční kostka WB; Z = 400x.
foto Pavla Válová

## Slide 30
Sekundární fluorescence
barvení DAPI
jádra pokožkových buněk u cibule
Z = 200x
Hranol WB
Hranol WU
Z = 200x
foto Pavla Válová

## Slide 31
Sekundární fluorescence
barvení DAPI
- jádra pokožkových buněk u cibule
Z = 400x
Z = 400x
Hranol WB
Hranol WU
foto Pavla Válová

## Slide 32
Sekundární fluorescence
barvení DAPI
- jádra pokožkových buněk u cibule
Z = 1 000x, imerze
Hranol WU
mitochondrie
jádra
jadérko
foto Pavla Válová

## Slide 33
Autofluorescence vlasu
Fluorescenční kostka WU
Fluorescenční kostka WB
foto Pavla Válová
Z: 400x,

## Slide 34
Autofluorescence vlasu
Fluorescenční kostka WG
Foto Pavla Válová
Z: 400x
Foto google
Vlas v SEM